## Slide 1: Мережеві технології та обробка приладових даних у медицині
М. Кононов
2. Форматування даних
для медичних потреб

## Slide 2
Файл, формат файлу
<number>

## Slide 3
Файл, формат файлу
файл - це впорядкована сукупність даних, що зберігається на диску і займає іменовану область зовнішньої пам'яті
Основною метою будуть принципи побудови файлів та робота з файлами складної структури
Мультимедійний файл – це файл, у якому разом зберігаються потоки даних декількох типів
Під медійним фалом будимо розуміти запис сигналу одного типу
(Визначення !)
(Визначення !)
<number>

## Slide 4
Характеристики формату файлу:
 Ефективність
 Розповсюдження
 Розширюваність
 Відкритість
 Стандартність
Файл, формат файлу
<number>

## Slide 5
Файл, формат файлу
Запис одного потоку (сигналу)
Як у такому варіанті повинен бути записаний, наприклад, звук?
У найпростішому випадку файл, що відтворює сигнал є набором відліків, тобто бінарним потоком, що є копією даних у вигляді, як вони зберігаються у пам’яті комп’ютера/пристрою
Кожен відлік може бути заданий як число в стандартному для комп’ютера форматі, наприклад, цілого числа
Як у пам’яті зберігається ціле число?
<number>

## Slide 6
Файл, формат файлу
Термін формат файлу (або тип файлу) використовується для опису структури даних, записаних в комп'ютерному файлі. При цьому визначається порядок слідування окремих полів, їх типізація, семантика
Різні формати файлів можуть розрізнятися мірою деталізації, один формат може бути “надбудовою” над іншим або використовувати елементи інших форматів
Як приклад, давайте розглянемо деякий текстовий формат з можливістю розмітки
Запис одного потоку (сигналу)
(Визначення !)
<number>

## Slide 7
Файл, формат файлу
Система інтерпретації даних може мати певні настроюванння (варіабельність)
Наскільки актуальна варіабільність для інтерпретації, наприклад, для медіа-даних?
Розрядність відліку, кількість каналів, алгоритм стиснення та його настроювання, розмір (для зображення)
Запис одного потоку (сигналу)
<number>

## Slide 8
Файл, формат файлу
Є потреба у приєднанні додаткової інформації, що уточнює розуміння основного потоку даних – параметрів.
Параметри, у загальному випадку, - це дані, що характеризують настроювання системи інтерпретації бінарних даних при наявності її варіабельності
Запис одного потоку (сигналу)
<number>

## Slide 9
Файл, формат файлу
Метадані, у загальному випадку, - це дані, що характеризують або пояснюють інші дані
Приклади призначення метаданих:
Для чого вони можуть бути використані?
 збільшення ефективності пошуку
 зв’язок з іншими блоками даних
 уточнення особливостей відтворення
 Як деякі додаткові параметри даних
Запис одного потоку (сигналу)
<number>

## Slide 10
Файл, формат файлу
Дані у файл можуть бути записані:
 У бінарному вигляді
 Перетвореними на текст
<number>

## Slide 11
Реалізація обробки тексту в MS.Net
<number>

## Slide 12
Підтримка файлів у MS.Net
<number>

## Slide 13
Внутрішня структура файлу
<number>

## Slide 14
Внутрішня структура файлу
Медіаконтейнер, мультімедіаконтейнер (англ. Media container) - формат файлу або потоковий формат (потік необов'язково повинен бути збережений у вигляді файлу), чиї специфікації визначають тільки спосіб збереження даних (а не алгоритм кодування)
Запис декількох потоків (сигналів)
Медіаконтейнер фактично є метаформатом, так як він зберігає дані та інформацію про те, як дані будуть зберігатися безпосередньо всередині файлу.
(Визначення !)
<number>

## Slide 15
 Загальний потік даних є суміщенням декілька підпотоків
Відеоканал
Один чи декілька каналів звуку
Телетекст та Субтитри
Набір даних про підписку на телеканал (для платних кодованих каналів)
Синхронізація
<number>
Внутрішня структура файлу

## Slide 16
Приклади медіа контейнерів:
Запис декількох потоків (сигналів)
 WAV (Windows, RIFF для аудіо)
 OGG (для аудіокодека Vorbis і відеокодека Theora )
 AVI (Windows, RIFF для відео)
 MKV (частина проекту Matroska - матрьошка)
 TS (MPEG-2)
 MP4 (MPEG-4)
 MOV (Apple відео та аудіо)
 VOB (DVD-Video Object або Versioned Object Base)
<number>
Внутрішня структура файлу

## Slide 17
Кодек (англ. codec — скорочено від coder/decoder (кодування/декодування) або compressor/decompressor) — апаратний або програмний (частіше) засіб для перетворення потоку даних або сигналу
Кодеки можуть як кодувати потік/сигнал (часто для передачі, зберігання або шифрування), так і розкодовувати — для перегляду або зміни у форматі, що більше підходить для цих операцій
Зазвичай використовують стиснення даних, частіше за все — втратне
(Визначення !)
<number>
Внутрішня структура файлу

## Slide 18
Найбільш популярні кодеки для потреб відео:
 MPEG-2 HD (прийшов з DVD і модифікований для High Definition )
 H.264/AVC HD (прийшов з DVD і модифіко-ваний для High Definition )
 VC-1 (WMV9 Advanced Profile, WVC1)
 DivX/VXid
 MPEG-2
 H.264
<number>
Внутрішня структура файлу

## Slide 19
Тегова структура файлів
<number>

## Slide 20
При записі у потік неоднорідної інформації частіше часто виникає потреба гнучкого налаштування формату даних в залежності від реалізації (екземпляра), що робить неможливим використання жорсткого формату
Вихід із такого становища - використання структури файлів, дані в яких утворюють окремі сегменти, і мається довільна системи ідентифікації наявності окремих типів таких сегментів. Такі сегменти даних отримали назву тегів і відповідно файли вказаного типу отримали назву тег-файлів.
Є два основних метода структурування тег-файлу
   табличний;
   потоковий (послідовний).
<number>
Тегова структура файлів

## Slide 21
Структура файлу формату TIFF
<number>

## Slide 22
TIFF (Tag Image file Format) є представником табличного таг-файлу.
Остання редакція - 1992 рік. Цей формат було розроблено для обміну даними між редакторськими системами, тобто як дуже потужний за можливостями, хоча і складний за внутрішньою структурою. Це забезпечило широке розповсюдження.
В даному форматі підтримується RGB режим підвищеної глибини пікселя (до 16 біт на канал кольору) або палітра розміром до 64 К. TIFF має дуже багато варіантів, у тому числі за методами стиснення. (Базовий формат підтримує стиснення за методами PackBits, RLE, в розширеному форматі використовується навіть один із варіантів JPEG).
<number>
Структура файлу формату TIFF

## Slide 23
  Наприкінці останньої директорії мається вказівник із чотирма нульовими байтами.
Структура файлу формату TIFF
Дані
Дані
Дані
Дані
IFD (Image File Directory )
IFD (Image File Directory )
IFD (Image File Directory )
Заголовок
  
Зсув на наступну IFD
Таг(12 байтів)
Таг(12 байтів)
Таг(12 байтів)
Таг(12 байтів)
Таг(12 байтів)
Число елементів (2 байти)
  
Байти 8-11 байтовий зсув
Байти 4-7 довжина поля
Байти 2-3 тип поля
Байти 0-1 таг поля
Елементи в IFD повинні бути відсортовані в порядку зростання поля Tag. Слід зазначити, що впорядковується саме таблиця IFD, дані ж, на які вказують елементи IFD можуть слідувати у довільному порядку
<number>

## Slide 24
У випадку, коли мається декілька IFD говорять, що кожен IFD визначає деякий субфайл (subfile).
Така можливість може використовуватись для об’єднання в одному файлі декількох зображень, що цікаво з точки зору медичних програм. Блочна структури файлу дозволяє при читанні даних відфільтровувати тільки потрібні. Крім того, мається можливість включити супутню інформацію до діагностичного зображення, як окремий інформаційний блок, або декілька блоків
Структура файлу формату TIFF
<number>

## Slide 25
Структура файлу стандарту DICOM
<number>

## Slide 26
DICOM є міжнародним стандартом для роботи із графічною інформацією медичного призначення
Його першу версію було розроблено в 1985 році NEMA (National Electrical Manufacturers Association), в сучасному вигляді (версія 3.0) прийнято у 1993 році).
Він є стандартом на
   внутрішню будову інформаційних потоків медичного призначення
   методи підтримки віддаленого доступу.
Реалізовано як потік тагів
В основу закладено складну ієрархічну структуру з можливістю об’єднання різнопланової інформації
<number>
Структура файлу стандарту DICOM

## Slide 27
Стандартом DICOM определено два информационных уровня:
файловый уровень — DICOM File (DICOM-файл) — объектный файл с теговой организацией для представления кадра изображения (или серии кадров) и сопровождающей/управляющей информации (в виде DICOM тегов);
сетевой (Коммуникационный) — DICOM Network Protocols (сетевой DICOM-протокол) — для передачи DICOM файлов и управляющих DICOM команд по сетям с поддержкой TCP/IP.
<number>
Структура файлу стандарту DICOM

## Slide 28
Файловый уровень стандарта DICOM 3.0 редакции 2008 года описывает:
Атрибуты и демографические данные пациента.
Модель и фирму производителя аппарата, на котором проводилось обследование.
Атрибуты медицинского учреждения, где было проведено обследование.
Атрибуты персонала, проводившего обследование пациента.
Вид обследования и дата/время его проведения.
Условия и параметры проведения исследования пациента.
Параметры изображения или серии изображений, записанных в DICOM-файле.
Уникальные ключи идентификации Unique Identifier (UID) групп данных, описанных в DICOM-файле.
Изображение, серию или набор серий, полученных при обследовании пациента.
Представление, в первую очередь, PDF-документов в DICOM-файле.
Представление DICOM-записи на оптические носители, включая DVD формат.
DICOM-протокол для передачи/приема по TCP/IP компьютерным сетям.
TCP/IP.
<number>
Структура файлу стандарту DICOM

## Slide 29
Стандарт DICOM включает в себя ряд сетевых (основных) сервисов:
DICOM Store (Storage Service Class) — запоминание (сохранение) изображений и другой информации.
DICOM Query/Retrieve (Query/Retrieve Service Class) — запрос/получение списка пациентов и/или исследований с другого DICOM-устройства.
DICOM Media Store (Media Storage Service Class) — сохранение данных на носителях информации для обмена данными.
DICOM SCP (Service Class Provider) — реализует роль сервера в DICOM-сети.
DICOM SCU (Service Class User) — реализует роль клиента в DICOM-сети.
DICOM Modality Worklist (Basic Worklist Management — единственный не нормализованный Service Class) — «Рабочий Лист Исследований» — список требуемых для пациентов исследований, который может быть получен запросом пользователя к RIS-системе.
DICOM Print (Print Management Service Class) — DICOM-печать, на специализированных DICOM-принтерах (плёночных высокого разрешения или полноцветных), работающих по DICOM-протоколу.
<number>
Структура файлу стандарту DICOM

## Slide 30
<number>
Структура файлу стандарту DICOM

## Slide 31
DS (Data Set)
CS (Command Set)
CE (Com. Element)
CE (Com. Element)
CE (Com. Element)
  
CV(Com. Value)
CL(Com. Lenght)
Tag
DE (Data Element)
DE (Data Element)
DE (Data Element)
  
VF(Data)
VL(Lenght)
VR
Tag
<number>
Структура файлу стандарту DICOM

## Slide 32
DS (Data Set)
CS (Command Set)
CE (Com. Element)
CE (Com. Element)
CE (Com. Element)
  
CV(Com. Value)
CL(Com. Lenght)
Tag
DE (Data Element)
DE (Data Element)
DE (Data Element)
  
VF(Data)
VL(Lenght)
Tag
Tag Element
Tag Group
<number>
Структура файлу стандарту DICOM

## Slide 33
Порядок слідування тагів - обов’язково за зростанням номерів груп і елементів. Цікаво враховано потребу в розширенні типів даних. Дана проблема полягає в тому, що навіть детальний аналіз потреб підприємств, які виготовляють медичне обладнання і медиків, які його експлуатують, не дозволяє врахувати всієї різноманітності супутніх даних. З врахуванням цього і принципу впорядкування за зростанням груп було впроваджено розділення груп на стандартизовані і нестандартизовані. Змістове навантаження останніх може формувати розробник конкретної реалізації приладового формату.
Таким чином парні номери груп зарезервовані за комітетом DIMSE, таги з непарними номерами груп призначені для використання розробниками для ідентифікації своїх специфічних (нестандартизованих) даних.
<number>
Структура файлу стандарту DICOM

## Slide 34
Приклад деяких стандартизованих DICOM тагів
<number>
Структура файлу стандарту DICOM

## Slide 35
<number>
Приклад деяких стандартизованих DICOM тагів
Структура файлу стандарту DICOM

## Slide 36
Приклад деяких даних для SOP Class UID (0x0008; 0x0016)
<number>
Структура файлу стандарту DICOM

## Slide 37
визначено підтримку 8 і 16-бітових зображень, для якої підтримуються декілька методів запису, серед яких варіанти JPEG стиснення, в тому числі 12-бітового.
Оскільки потреби рентгенографії вимагають використання шкали рентгенівських густин Хаунсфілда, що не завжди відповідає реальній приладовій розрядності пікселя зображення, було запропоновано при необхідності додаткове перерахування яскравості відображення за формулою
I`=AI+B,
де I - яскравість точки у файлі, A,B - параметри відображення, відповідно (0x0028, 0x1053) і (0x0028, 0x1052).
Підтримка графіки
<number>
Структура файлу стандарту DICOM

## Slide 38
У випадках, коли обстеження включає декілька зображень, кожне з них як правило утворює окремий файл, але при необхідності в один файлі може бути розміщено декілька зображень.
<number>
Підтримка графіки
Структура файлу стандарту DICOM

## Slide 39
Стандарт HL-7
<number>

## Slide 40
HL7 (Health Level Seven) є гнучким стандартом, призначеним для обміну даними між прикладними програмами, орієнтованими на задачі охорони здоров’я.
<number>
Стандарт HL-7

## Slide 41
На поточний момент робочою версією є 2.2. Зараз ведеться активна розробка версій 2.3.х і 3. Підтримкою і розвитком HL7 займається заснована у 1987 році Health Level Seven, Inc., яка є акредитованою ANSI. Ця організація включає понад 1700 членів, що представляють більш 400 корпоративних членів, крім США охоплює такі країни, як Австралія, Канада, Германія, Фінляндія, Індія, Японія, Голландія, Нова Зеландія, Південна Африка, Великобританія, велику кількість провідних фірм зайнятих у галузі медичного приладобудування (Agilent Technologies, Ernst & Young, IBM, Global Healthcare Industry, IDX Systems Corporation, Johnson & Johnson, McKesson HBOC, Quest Diagnostics Inc., Shared Medical Systems).
<number>
Стандарт HL-7

## Slide 42
HL7 відповідає прикладному (сьомому рівню OSI). Він спирається на наявність нижчих рівнів, в основному на використання TCP/IP. Основою проходження даних відповідно є повідомлення, що складаються з окремих полів, і тригери (події).
Оскільки існують десятки тисяч типів клінічних даних, замість визначення окремого поля для кожного з них використовується об’єднання дослідження/результат.
<number>
Стандарт HL-7

## Slide 43
Деякі з важливих полів є
   Тип величини (Value Type) - опис типу (число, код, блок тексту);
   Ідентифікатор дослідження (Observation Identifier) - код, що однозначно ідентифікує спосіб дослідження;
   Величина дослідження (Observation Value) - безпосередньо дані;
   Одиниця вимірювання (Units) - для числових досліджень;
   Стандартний діапазон (References Range) - нормальний діапазон для даного тесту;
   Флаги аномальності (Abnormal Flags).
<number>
Стандарт HL-7

## Slide 44
Для кожного типу повідомлення існує деяка сукупність сегментів, які у свою чергу нормалізуються за сукупністю полів.
Поля можуть бути як обов’язковими так і опціональними. Саме така структура повідомлень і забезпечує гнучкість.
З точки зору взаємодії програмного забезпечення медичного призначення часто виникає ситуація необхідності узгодження, утворення опціонального інтерфейсу через різні потреби в методах роботи з інформацією. Відповідно до вимог гнучкості даний стандарт передбачає можливість використання двобічних домовленостей сторін, тобто вузькі реалізації у рамках стандарту.
На рівні версії 3 до розробки даного стандарту активно залучається технологія XML
<number>
Стандарт HL-7

## Slide 45
Загальна структура
HTML-документу
<number>

## Slide 46
 Своєю популярністю WWW технологія має завдячувати на сам перед своїм простим та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача.
 Принцип представлення документа, коли при “натисненні” на виділений фрагмент-посилання (текст чи зображення) користувач отримує документ, що пояснює цей фрагмент називається гіпертекстом. Такі документи описуються за допомогою спеціальної мови - HTML (hyper text markup language
<number>
Загальна структура HTML-документу

## Slide 47
сторінка
Базовий
HTML файл
(текстовий)
Файл зображення
Файл зображення
Файл зображення
Скрипт
Аплет
Аплет
Скрипт
Мультимедій-ний файл
Мультимедій-ний файл
сторінка
сторінка
сторінка
сторінка
<number>
Загальна структура HTML-документу

## Slide 48
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD> <!--Заголовочна інформація-->
<BASE …> <!--базовий URL даного документу
(не обов’язково) -->
<TITLE> Назва документу </TITLE> <!—обов’язково-->
<LINK …> <!--.зв’язок даного документу з іншими
(не обов’язково) -->
<META…> <!--Інформація для браузера, пошукова і т.д. (не обов’язково)-->
</HEAD>
<BODY>
<!--…Основний вміст документу…-->
</BODY>
</HTML>
Загальна структура HTML-документу
<number>

## Slide 49
 Теги записуються у кутових дужках < >. Більшість тегів записуються у вигляді тегових дужок навколо тексту. Теги можуть мати додаткові параметри та атрибути.
 Більшість тегів мають закриваючий </ > , хоча маються і виключення.
 Теги, що мають структуру <!-- текст --> вважаються коментарями і не відображаються Прикладом такої інформації можуть бути програми-сценарії, стилі та ін.
 Документ повинен міститись між тегами <HTML>…</HTML>.
 Основний вміст документу повинен міститись між тегами <BODY параметри>…</BODY>.
<number>
Загальна структура HTML-документу

## Slide 50
Вкладення тегів
<number>
Загальна структура HTML-документу

## Slide 51
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<!-- коментар, може розміщуватись де завгодно -->
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Заголовок сторінки</TITLE>
<META content="text/html; charset=windows-1251»
http-equiv=Content-Type >
<META name="author" content =M.Kononov Email: mvk@univ.kiev.ua">
<META name=”keywords" content="приклад, ключові слова" >
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#CCDDFF">
. . .
Основний вміст документу
</BODY>
</HTML>
Приклад
<BODY TEXT="#B05000" BACKGROUND="backgr.gif">
<number>
Загальна структура HTML-документу

## Slide 52
<BODY BACKGROUND="backgr.gif">
<P>
<H1> Заголовок рівня 1 </H1>
. . .
<H6> Заголовок рівня 6 </H6>
</P>
<P>
      <FONT SIZE=4 COLOR=#0000FF FACE="Arial"> Тег &#60META&#62 може містити <I> інформацію, що використовується браузером та пошуковими системами. </I> Атрибутами тегу є HTTP-EQUIV=’директива’, що містить інформацію для браузера, NAME=’назва параметра’, CONTENT=’значення параметра’. </FONT> <B> Так, наприклад, </B> &#60meta http-equiv=’refresh’ content=25; URL=”http://myhost.mydomain”’&#62 вказує про необхідність перезавантаження документу <U> з вказаного URL </U> через 25 секунд; &#60meta http-equiv="Content-Type" content=" text/html; charset=windows-1251"&#62 <TT> вказує, що вмістом документу є текст у форматі HTML, для перегляду якого потрібно використовувати набір windows-1251 </TT>
</P>
</BODY>
Структура тега
<number>
Загальна структура HTML-документу

## Slide 53
   Форми дозволяють передавати на сервер інформацію, що вводить користувач.
   Форма є певним блоком, що місить такі керуючі елементи, як кнопки, поля вводу тексту, меню і т.д.
   Значення елементів керування можуть змінюватись користувачем і передаватись на сервер (операція підтвердження - submit).
<number>
Загальна структура HTML-документу

## Slide 54
Утворення найпростішої форми
<FORM Method=GET>
<INPUT Type=Text > Text<BR>
<INPUT Type=file > File<BR>
<INPUT Type=radio > Radio<BR>
<INPUT Type=checkbox > Checkbox<BR>
<INPUT Type=reset value="Esc" >
<INPUT Type=submit value="OK" >
</FORM>
 Форма є об’єднанням елементів, призначених для формування інтерфессу користувача (для забезпечення віддаленого керування, форму-вання розвинених запитів тощо)
 Найпопулярнішим елементом форми є <INPUT>
 Настроювання функціонального наванта-ження (вікно для введення тексту, або паролю, кнопка, в т.ч. кнопка відміни або підтвер-дження) задається параметром Type.
<number>
Загальна структура HTML-документу

## Slide 55
Додавання розвиненої обробки (скрипт)
<FORM Method=GET onsubmit="On_submit(this)" >
<INPUT Type=Text name=Txt size=44 maxlength=100 value="Default Text"> Text
<BR>
<INPUT Type=file name=File size=30> File<BR>
<INPUT Type=radio name=Radio_1 value=R1 checked > Radio 1<BR>
<INPUT Type=radio name=Radio_1 value=R2 > Radio 2 <BR>
<INPUT Type=checkbox name=ChBox_1 value=CH1> Checkbox 1<BR>
<INPUT Type=checkbox name=ChBox_2 value=CH2 > Checkbox 2<BR>
<P>
<SELECT name=sections SIZE=1>
<OPTION selected value=Sel_1>Select of Item 1</OPTION>
<OPTION value=Sel_2>Select of Item 2</OPTION>
<OPTION value=Sel_3>Select of Item 3</OPTION>
<OPTION value=Sel_4>Select of Item 4</OPTION>
<OPTION value=Sel_5>Select of Item 5</OPTION>
</SELECT> <BR>
<TEXTAREA name=LongText ROWS=3COLS=20tabsindex=1>...</TEXTAREA><BR>
<BUTTON name=ds value=modify Accesskey=M disabled =1 >Disabled</BUTTON>
</P>
<CENTER> <HR Size=3>
<INPUT Type=reset value=" Esc " Accesskey=C >
<INPUT Type=submit value=" OK " Accesskey=O >
</CENTER>
</FORM>
<number>
Загальна структура HTML-документу

## Slide 56
<SCRIPT language=JavaScript>
function On_submit(Form)
{
if (Form.File.value.length<1 )
{
alert("Field \"File\" is empty!");
Form.File.focus();
return (false);
}
</SCRIPT>
<SCRIPT language=JavaScript SRC="mk-44.scr" ></SCRIPT>
Скрипт включається або в той самий файл або окремо
mk-44.scr:
function On_submit(Form)
{
if (Form.File.value.length<1 )
{
alert("Поле \"File\" треба заповнити!");
Form.File.focus();
return (false);
}
<number>
Загальна структура HTML-документу

## Slide 57
Найбільш ефективним способом включення стилів у документ є зовнішні файли з описом стилів, які приєднуються через тег заголовка <LINK>. При цьому можливе використання одного стилю в різних документах.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Заголовок сторінки</TITLE>
<META content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv=Content-Type >
<META name="author" content =M.Kononov Email: mvk@univ.kiev.ua">
<META content="приклад, ключові слова" >
<LINK rel=StyleSheet href="mk-72.css" >
</HEAD>
<BODY>
<H1>Кононов Михайло Володимирович <BR>доцент,1960 року народження </H1>
<P> Закінчив радіофізичний факультет <FONT SIZE=4 COLOR=#000080
FACE="Arial"> Київського університету ім.Тараса шевченка </FONT> (кафедру Кріогенної і мікроелектроніки) у 1983 році.
. . .
    працює на радіофізичному факультеті. З 1997 року - на посаді доцента кафедри медичної радіофізики.
    </P>
    <IMG SRC="author.jpg" alt="М.Кононов”>
</BODY>
</HTML>
mk-72.css:
BODY{BACKGROUND=url(backgr.gif)}
H1{text-align=center; font-family:times; font-weight: bold; font-size:18pt; color:#D00030;}
P{text-align=justify; font-family:arial; font-style:italic; font-size:12pt; color:#A06000;}
IMG{margin-left=100; margin-top=30; width=400}
<number>

## Slide 58
Використання XML
<number>

## Slide 59
 Паралельно з HTML з 1974 року існує ще одна мова розмітки - SGML (Standard Generalized Markup Language) - мова опису мов. Наприклад засобами SGML можна описати HTML. Однак ці мова виявилась надресурсоємною і досить складною за структурою, що і стало перешкодою до його широкого застосування.
 У 1996 році було запропоновано деякий компроміс між складністю мови і її адаптивними можливостями - XML (eXtensible Markup Language), який підтримується web-браузерами починаючи з версій 5.0 [ ]. XML є підмножиною SGML, тобто довільний документ XML є дійсним документом SGML.
<number>
Використання XML

## Slide 60
<number>
Використання XML
Порівняння внутрішньої структури HTML
та XML документів

## Slide 61
Реалізація підтримки XML в MS.Net
<number>

## Slide 62
Конфігураційний файл
<number>

## Slide 63
Стиснення даних
<number>

## Slide 64
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Передача кодованих
блоків
Відтворення переданого потоку
Розбиття потоку даних
на блоки
t
T
T =To +Tde+Tcod +Tnet
Tcod
Tcod - час кодування
To - довжина пакету
To
Tnet
Tnet - час пересилання
Tdec
Tdec - час декодування
<number>
Часові обмеження потокового режиму
Стиснення даних

## Slide 65
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Передача кодованих
блоків
Розбиття потоку даних
на блоки
t
T
T =To +Tde+Tcod +Tnet
Tcod
Tcod - час кодування
To - довжина пакету
To
Tnet
Tnet - час пересилання
Tdec - час декодування
Часові обмеження потокового режиму
Tp
Tp - час розриву
Блок даних N
Tdec
Відтворення переданого потоку
Блок даних N+1
Tdec
<number>
Стиснення даних

## Slide 66
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Передача кодованих
блоків
Відтворення переданого потоку
Розбиття потоку даних
на блоки
t
T
T =To +Tde+Tcod +Tnet
Tcod
Tcod - час кодування
To - довжина пакету
To
Tnet
Tnet - час пересилання
Tdec
Tdec - час декодування
<number>
Часові обмеження потокового режиму
Стиснення даних

## Slide 67
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Передача кодованих
блоків
Відтворення переданого потоку
Розбиття потоку даних
на блоки
t
T
T =To +Tde+Tcod +Tnet
Tcod
Tcod - час кодування
To - довжина пакету
To
Tnet
Tnet - час пересилання
Tdec
Tdec - час декодування
<number>
Часові обмеження потокового режиму
Стиснення даних

## Slide 68
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Передача кодованих
блоків
Відтворення переданого потоку
Розбиття потоку даних
на блоки
t
T
T =To +Tde+Tcod +Tnet
Tcod
Tcod - час кодування
To - довжина пакету
To
Tnet
Tnet - час пересилання
Tdec
Tdec - час декодування
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
<number>
Часові обмеження потокового режиму
Стиснення даних

## Slide 69
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Передача кодованих
блоків
Відтворення переданого потоку
Розбиття потоку даних
на блоки
t
T
T =To +Tde+Tcod +Tnet
Tcod
Tcod - час кодування
To - довжина пакету
To
Tnet
Tnet - час пересилання
Tdec
Tdec - час декодування
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
<number>
Часові обмеження потокового режиму
Стиснення даних

## Slide 70
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Передача кодованих
блоків
Розбиття потоку даних
на блоки
t
T
T =To +Tde+Tcod +Tnet
Tcod
Tcod - час кодування
To - довжина пакету
To
Tnet
Tnet - час пересилання
Tdec - час декодування
Tdec
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Блок даних N
Блок даних N+1
Tdec
Відтворення переданого потоку
<number>
Часові обмеження потокового режиму
Стиснення даних

## Slide 71
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Передача кодованих
блоків
Розбиття потоку даних
на блоки
t
T
T =To +Tde+Tcod +Tnet
Tcod
Tcod - час кодування
To - довжина пакету
To
Tnet
Tnet - час пересилання
Tdec - час декодування
Tdec
Блок даних N
Блок даних N+1
Tdec
Tp
Tp - час розриву
Блок даних N
Блок даних N+1
Блок даних N+2
Відтворення переданого потоку
<number>
Часові обмеження потокового режиму
Стиснення даних

## Slide 72
 Час передачі каналами зв’язку не повинен перевищувати часової довжини блоку Для розв’язання цієї проблеми крім використання більш швидких (і відповідно дорогих) каналів може використовуватись стиснення потоку даних
<number>

## Slide 73
 Під стисненням інформації розуміють додаткове кодування блоку інформації, яке зменшує його об’єм. Таке кодування повинно мати обернене
<number>
Стиснення даних

## Slide 74
Для стиснення інформації використовуються методи двох груп:
   Безвтратні методи (використовуються для довільного потоку бінарних даних, в тому числі і до графічного)
   Втратні методи, (використовуються для потоку бінарних даних, що мають інформацію, якою можна знехтувати) Такі методи можуть бути обтимізовані виходячи з особливостей типу даних (акустичний сигнал, зображення)
<number>
Стиснення даних

## Slide 75
 Безвтратні методи спираються на наявність корельованості окремих порцій інформаційного потоку
<number>
Стиснення даних

## Slide 76
здійснюється статистичним кодуванням або кодуванням на основі попередньо створеного словника.
Відповідно використовують :
   Статистичні алгоритми
   Методи з динамічно змінюваному словнику
Методи стиснення без втрат
<number>
Стиснення даних
Методи стиснення без втрат
Стиснення даних

## Slide 77
Статистичні алгоритми (кодування Хафмана)
привласнюють кожному вхідному символу визначений код. При цьому найбільше часто використовуваному символу привласнюється найбільш короткий код, а найбільш рідкому - більш довгий. Таблиці кодування створюються заздалегідь і мають обмежений розмір. Цей алгоритм забезпечує найбільшу швидкодію і найменші затримки.
<number>
Методи стиснення без втрат
Стиснення даних

## Slide 78
Даний метод припускає заміну потоку символів кодами, записаними в пам'яті як словник (таблиця перекодування). Співвідношення між символами і кодами міняється разом зі зміною даних. Таблиці кодування періодично міняються, що робить метод більш гнучким. Розмір невеликих словників лежить у межах 2-32 кілобайт, але більш високих коефіцієнтів стиснення можна досягти при помітно великих словниках - до 400 кілобайт.
Методи з динамічно змінюваному словнику (LZW).
<number>
Методи стиснення без втрат
Стиснення даних

## Slide 79
Реалізація алгоритму можлива в двох режимах: неперервному і пакетному. Перший використовує для створення і підтримки словника неперервний потік символів. Словники стиснення і декомпресії повинні змінюватися синхронно, а канал повинний бути досить надійним, що гарантує відсутність перекручування словника при ушкодженні або втраті пакета.
Методи з динамічно змінюваному словнику (LZW).
<number>
Методи стиснення без втрат
Стиснення даних

## Slide 80
Пакетний режим стиснення також використовує потік символів для створення і підтримки словника, але словник тут обмежений одним пакетом і з цієї причини синхронізація словників обмежена границями кадру. Для пакетного режиму досить мати словник обсягом, порядку 4 Кбайт. Неперервний режим забезпечує кращі коефіцієнти стиснення, але затримка одержання інформації (сума часів стиснення і декомпресії) при цьому більше, ніж у пакетному режимі.
Методи з динамічно змінюваному словнику (LZW).
<number>
Методи стиснення без втрат
Стиснення даних

## Slide 81
Для забезпечення компактності графічного потоку можуть використовуватись
 заміна растрової графіки на об’єктну (там де це можливо)
 безвтратні методи стиснення
   Групове
   Хафмана
   LZW
   Арифметичне
<number>
Стиснення даних
Методи стиснення без втрат

## Slide 82
Gzip
<number>

## Slide 83
забезпечують значно більший коефіцієнт стиснення, порівняно з методами без втрат. До таких методів належать JPEG, Wavelet та інші.
Така ефективність спирається на те, що в цих методах на першому етапі проводиться обробка даних, яка полягає в послідовному, часто багатоетапному препаруванні зображення для отримання найбільш ефективної роботи одного з безвтратних алгоритмів, який використо-вується як останній етап обробки.
Методи стиснення з втратами
<number>
Стиснення даних
Методи стиснення з втратами
Стиснення даних

## Slide 84
Алгоритм втратного стиснення зображень JPEG
<number>

## Slide 85
СR
СB
Y
Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B
Cb = 0.1687 R - 0.3313 G + 0.5 B
Cr = 0.5 R - 0.4187 G + 0.0813 B
Алгоритм JPEG
М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua
<number>
Стиснення даних

## Slide 86
   поле зображення розбивається на квадратні блоки розміром 8х8 точок, для кожного з яких виконується дискретне косинусне перетворення (варіант переходу до площини просторових частот)
   Далі виконується перенормування амплітуд, отриманих на першому етапі просторових частот так, що більш ємні за інформацією компоненти (з меншими індексами) залишаються практично без втрат округлення, а високі гармоніки округлюються зі значним зменшенням кількості значущих цифр. Саме цей етап і є фактично єдиним втратним при препаруванні зображення
При втратному алгоритмі стиснення JPEG для «сірих» зображень
Алгоритм JPEG
<number>
Стиснення даних

## Slide 87
Для кожного блоку
DCT
СR
СB
Y
Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B
Cb = 0.1687 R - 0.3313 G + 0.5 B
Cr = 0.5 R - 0.4187 G + 0.0813 B
Алгоритм JPEG
<number>
Стиснення даних

## Slide 88
Алгоритм JPEG
Дискретне косинусне перетворення (DCT)
<number>
Стиснення даних

## Slide 89
Алгоритм JPEG
Для кожного блоку
DCT
СR
СB
Y
Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B
Cb = 0.1687 R - 0.3313 G + 0.5 B
Cr = 0.5 R - 0.4187 G + 0.0813 B
Квантування
Хафман
010011001
RLE
DPCM
<number>
Стиснення даних

## Slide 90
   Перенормовані дані в блоку перепози-ціануються таким чином, щоб сусідами в результуючому потоку були амплітуди, для яких сума індексів просторових частот мало відрізнялась
Алгоритм JPEG
   Призначення перерахованих етапів фак-тично є високоефективною підготовкою даних за рахунок зміни їх розподілу за значеннями, тобто для дії безвтратних ентропійних алгоритмів, розглянутих раніше. Частіше за все використовується метод Хафмана або арифметичне стискання
<number>
Стиснення даних

## Slide 91
 Серед інших найвідоміших методів, можна назвати Wavelet. Цей метод розглядається як один із перспективних, перевищує JPEG за співвідношенням стиснення/якість, хоча значно програє за часом кодування, що дещо заважає його розповсюдженню на сучасному етапі.
 На відміну від розглянутого косинусного базису, цей метод використовує базис аперіодичних хвилькових функцій, які мають просторову обмеженість. Саме це більш повно враховує просторові особливості зображень і забезпечує більшу ефективність.
<number>
Стиснення даних

## Slide 92
Стиснення динамічної графічної інформації
(Формат MPEG)
<number>

## Slide 93
Для динамічних зображень крім просторової когерентності (у рамках окремого кадру) спостерігається також значна корельованість між собою сусідніх кадрів, тобто часова когерентність, врахування якої може додатково збільшити ефективність стиснення.
Найпростішим способом врахування часової когерентності є заміна кадрів на різницеві, кожен піксель яких є різницею пікселя даного кадру і відповідного за координатами пікселя попереднього кадру. Такий метод, наприклад, використовується в алгоритмі Moving JPEG, при якому різницеві кадри обробляються за звичайною JPEG технологією.
<number>
Формат MPEG

## Slide 94
Стандарт було розроблено об’єднанням Moving Pictures Expert Group (саме абревіатура цієї організації і утворює назву формату), до якого входять такі відомі фірми як AT&T, C-Cube Microsystems, DEC, France Telecom, IBM, JVC, NEC, Philips, Sony і багато інших.
MPEG було затверджено на сумісному засіданні ISO/IEC в 1992 році як стандарт кодування відеосигналів (MPEG-1). MPEG-1 орієнтовано на ємність каналу 1.856 Mbps. При цьому досягається розрізнення типу SIF - 352 х 240 (288) при використанні прогресивної розгортки при 25-30 кадрах на секунду.
Історія появи
<number>
Формат MPEG

## Slide 95
В листопаді 1994 року було затверджено MPEG-2, який підтримує розрізнення, яке відповідає Рекомендації 601 CCIR (720 х 480(576) ) при 25-30 кадрах на секунду з прогресивною або черезрядковою розгорткою. Цей стандарт використовується в телебаченні і для DVD. В нього було також включено алгоритми кодування телебачення високої чіткості (HDTV).
Розробка MPEG-4 (у ISO/IEC нотації має назву ISO/IEC 14496) закінчена в жовтні 1998. Міжнародним стандартом він став на початку 1999. Цілком сумісний розширений варіант MPEG-4 версія 2 був розроблений до кінця 1999 і став міжнародним стандартом на початку 2000.
<number>
Історія появи
Формат MPEG

## Slide 96
 Допускається настроювання якості зображення виходячи з кінцевої необхідності і інформаційної ємності каналів
Для коректної роботи декодеру використовується профайл, який описує сукупність інструментів і алгоритмів кодування. Крім профайлу визначається параметр рівня (високий, високий 1440, основний, низький), який описує такі характеристики зображення як частоту кадрів, розміри кадру. Так для зображення телевізійної якості використовується MP@ML (основний профайл, основний рівень).
Принципи кодування
<number>
Формат MPEG

## Slide 97
I- кадри
 I (Intraframe). Самостійний кадр, кодується без посилань і тому є повністю відкритим для доступу (наприклад, для функції стоп-кадру). Кодується схожим до JPEG чином.
B- кадри
 B (Bi-directional). Для його розрахунку треба мати як попередній, так і наступний кадри (тобто мається два посилання), описується відміна від міжкадрової інтерполяції. Відповідно до цього посилання на B-кадр неможливо
p- кадри
 P (Predictive). Описує зміни, що відбулися з часу попереднього кадру, тому розраховується на основі кадру, на який має посилання (у тому числі можливо і P-типу)
 За вимог часової компресії використовуються кадри трьох типів:
<number>
Формат MPEG

## Slide 98
I- кадри
p- кадри
B- кадри
 кадри можуть об’єднуватись в групи GOP (Group of pictures) у межах 8-24 кадри
GOP
<number>
Формат MPEG

## Slide 99
Врахування просторової кореляції виконується також з частковим врахуванням часової. Якщо подивитись на довільне динамічне зображення, основна частина його буде майже статичною при наявності декількох динамічних об’єктів.
<number>
Формат MPEG

## Slide 100
 Для врахування просторової і часової кореляції при кодуванні кадр розбивається на макроблоки (фрагменти 16 х 16 пікселів), для яких будується вектор руху (зсув, що відповідає найбільшій корельованості) Макроблоки, що не відріз-няються від прототипу, взагалі пропускаються.
 Для кожного з макроблоків виконується проріджування за кольоровістю (одне значення на декілька точок, як це робиться в алгоритмі JPEG). Далі використовується дискретне косинусне перетворення, перевпорядкування і безвтратне стиснення. Для збільшення ефективності алгоритму Хафмана до його застосування використовується додатково RLE алгоритм, оскільки оброблений спектр має значну кількість нулів для верхньої частини матриці.
<number>
Формат MPEG

## Slide 101
Поточний кадр
Попередній кадр
Різниця
СR
СB
Y
Вектор зсуву
відповідає
найкращому узгодженню
DCT, квантування, RLE
010011001
Кодування Хафмана
для P-кадру
<number>
Формат MPEG

## Slide 102
Наступний кадр
Поточний кадр
Попередній кадр
СR
СB
Y
010011001
DCT, квантування, RLE
Кодування Хафмана
- [ + ]  0.5 =
Вектор зсуву
відповідає
найкращому узгодженню
для B-кадру
<number>
Формат MPEG

## Slide 103
Характерні розміри різних типів кадрів відповідно до MPEG-2
<number>
Формат MPEG