## Slide 1
Фізичні основи фотоприймачів. Методи поліпшення їх характеристик
Виконав студент 1 курсу магістратури:
Ковтун Руслан

## Slide 2
Визначення
Фотоприймачі – напівпровідникові прилади, які реєструють оптичне випромінювання і перетворюють оптичний сигнал на вході в електричний сигнал на виході.
Основні фотоприймачі які є на ринку:
Фоторезистори
Фотодіоди
Фототранзистори
Фоточутливі прилалади з зарядовим зв’язком

## Slide 3
В основі роботи фотоприймача лежить явище внутрішнього фотоефекту, при якому в результаті поглинення
фотонів з енергією, більшою ніж енергія забороненої зони, відбувається перехід електронів з валентної зони в зону провідності (генерація електронно-діркових пар).
1 перехід можливий лише тоді, коли енергія падаючого фотона:
E = hν=hc/λ
(де ν – частота, с – швидкість світла h - стала планка)
Буде неменшою ніж E=Ec-Ev, тобто:
hv >= Ec-Ev

## Slide 4
Фоторезистори
При освітленні однорідного напівпровідника його електропровідність збільшується, це явище називається фотопровідністю. Концентрація фотоелектронів визначається швидкістю генерації G (електронно-діркових пар) та часом τ їх існування в зоні провідності.
Для фоторезистора вводять поняття квантового виходу η2
η2 = η1Z(E)
який дорівнює числу електронів, що пройшли через фоторезистор за одиницю часу в розрахунку на кожний фотон, який вийшов на поверхню фотоприймача.

## Slide 5
Фотодіоди з p–n-переходами
Такі фотодіоди мають світлочутливі елементи в приконтактній області.
Для зменшення часу дифузії р–n-перехід розміщують майже на самій поверхні, яка освітлюється (зменшуючи, наприклад, товщину шару р-типу). Щоб повністю виключити поглинання світла на одній із дифузійних довжин, збільшують ширину р–n-переходу до 2x ,
Структурна схема фотодіода. 1 — кристал напівпровідника; 2 — контакти; 3 — відводи; Φ — Потік фотонів; Е — Джерело струму; RH — навантаження.
Інерційність фотодіодів визначається часом дифузії носіїв в збідненій області, часом дрейфу через збідненну область і ємністю збідненої області.
де x = k −1 (k – коефіцієнт поглинання).

## Slide 6
Фототранзистори
Без освітлення весь спад зовнішньої напруги припадає на колекторний перехід.
При попаданні світла на базу (або колектор), на ній утворюються парні носії зарядів (електрони і дірки), які розділяються електричним полем колекторного переходу. В результаті чого у базовій області накопичуються основні носії, що призводить до зниження потенціального бар’єру емітерного переходу і збільшення струму через колектор в порівнянні зі струмом, обумовленим перенесенням лише тих носіїв, які утворилися безпосередньо під дією світла.

## Slide 7
Фоточутливі прилалади з зарядовим зв’язком
Після подачі на електрод електричного потенціалу, в збідненої зоні під каналом n-типу створюється потенціальна яма, яка призначена зберігати електрони. Фотони, що проникають в кремній, призводять до генерації електронів, які притягаються потенціальною ямою і залишаються в ній. Чим яскравіше світло — тим більше фотонів, а отже і більший заряд ями. Потім треба зчитати значення цього заряду, який називається фотострумом, і підсилити його.
Зчитування фотострумів ПЗЗ-елементів здійснюється так званими послідовними регістрами зсуву